| 1.Общие данные 1.1. Введение. Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального района Белебеевский район РБ в соответствии с договором № 4531/20767 от 24 сентября 2018 года. Цель работы «Генеральный план сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» является документом территориального планирования, определяющий стратегические направления развития, разрабатывается с целью: - обеспечение устойчивого развития территории, - обеспечение роста жилищного строительства, - обеспечение экологической безопасности, - обеспечения рационального использования территорий. Основные задачи - Установление границ функциональных зон с увеличением территорий индивидуального жилищного строительства; - Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего пользования. При разработке проекта территориального планирования был проведен комплексный анализ: - исходных данных для планирования, - современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений ее комплексного развития, - предшествующей градостроительной документации. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | №23(2)/18 - ГП |
|  |  |  |  |  |  | Договор №4531/20767 от 24.09.2018 г. |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  | Проект территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ” | Стадия | Лист | Листов |
| Разработали | Булатова |  |  |  | ГП | 3 | 105 |
| ГИП | Булатова |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Плохова |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район РБ |

В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно – планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному обеспечению, увеличению зон зеленых насаждений.

Основные показатели по проекту

Проектный план реализации принят: расчетный срок - 2038 г.

Работа выполнена в масштабе 1:2000, 1:1000

Площадь сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район в существующих границах – 1359 га. Земли населенных пунктов -754,34 га, в том числе:

Таблица 1. Площадь населенных пунктов

сельского поселения Ермолкинский сельсовет в существующих границах.

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРМОЛКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 754,34 |
| 1 | с.Ермолкино | 182,93 |
| 2 | с.Аделькино | 144,24 |
| 3 | д.Баймурзино | 166,18 |
| 4 | с.Елизаветино | 46,72 |
| 5 | д.Михайловский | 5,69 |
| 6 | с.Малоалександровка | 150,35 |
| 7 | д.Новая Деревня | 12,71 |
| 8 | д.Савкино | 33,56 |
| 9 | д.Верхнеермолги | 11,96 |

Земли населенных пунктов в проектных границах – 835,21 га.

Численность населения по данным переписи на  01.12.2018 года – 1281чел., в  том числе:

Таблица 2. Численность населения на 2018 год

сельского поселения Ермолкинский сельсовет поселения.

|  | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРМОЛКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Численность поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1281 |
| 1 | с.Ермолкино | 461 |
| 2 | с.Аделькино | 233 |
| 3 | д.Баймурзино | 269 |
| 4 | с.Елизаветино | 1 |
| 5 | д.Михайловский | 2 |
| 6 | с.Малоалександровка | 199 |
| 7 | д.Новая Деревня | 16 |
| 8 | д.Савкино | 90 |
| 9 | д.Верхнеермолги | 10 |

Расчетная численность населения  на 2038 год – 2925 чел.

Проект разработан в соответствии с требованиями основных законодательных и градостроительных документов, действующих в области градостроительной деятельности:

-  Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- СП 42.13330.2016 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  №1034/пр от 30.12.2016 г.

- Республиканские нормативы  градостроительного проектирования Республики Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан”, утвержденных Постановлением Правительства РБ №153 от 13.05.2008 г.

-  Земельный Кодекс РФ №154- ФЗ от 27.07.2006 г.

-  Водный Кодекс РФ №282-ФЗ от 21.10.2013 г.

- Лесной Кодекс РФ №200 –ФЗ от 04.12.2006 г.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
- СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги”.

- СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации”.

-    Федеральный закон “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ от 10.01.2002 г.

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных образований.

Использованные исходные материалы

Графические материалы:

-    Топографическая основа М 1:1000 (в электронном виде),

Текстовые материалы:

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

## 2. Анализ современного состояния.

## 2.1. Природные условия.

Климат. Климатическая характеристика приводится по метеостанции Аксаково по данным ТСН “Климат Республики Башкортостан” и СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.  По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Ермолкинский сельсовет относится к климатическому подрайону I B.

Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее – 30 °С и 15 дней с температурой менее -20 °С.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360 мм, однако бываю годы, когда в весеннее – летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3 месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков – 50 мм. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим.  Характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и юго – западного направления. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2 м/с – южных и юго – западных направлений, 2,6 м/с – северных и северо – восточных направлений.

Опасные погодные явления.  Представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных территориях. Преобладают метели южного и юго – западного направлений с силой ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Рельеф.  Территория Ермолкинского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности 250-390 м.

# В геологическом строении территории района принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано-глинистых и алевритовых пород с известняково-доломито-маргелистыми толщами. Известняки и доломиты на отдельных участках трещиноваты и кавернозны. Породы уфимского и казанского ярусов развиты повсеместно, выходы из них на поверхность в нижних частях склонов оврагов и речных долин отмечаются. Образования татарского яруса выделяются на высоких отметках водоразделов.

# Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 15м.

# Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювивльно-делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки и гравия коренных пород.

# Основанием для возведения зданий и сооружений на водоразделах являются алювиально-делювиальные неоген-четвертичные отложения в виде суглинков мощностью до 1,5-4,0м. с включением щебня, известняков и песчаников, на пологих склонах - суглинки мощностью до 6-8м., на крутых склонах выветренные до состояния щебня или скальные верхнепермские породы, в днищах речных долин - четвертичные аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12 м. Воды пресные гидрокарбонатныае – кальциево – магниевые, не агрессивные к бетону.

Инженерно – геологические условия. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов и оврагов.

Минерально-сырьевые ресурсы. Полезные ископаемые показаны на схеме территориального планирования Белебеевского района. На территории Ермолкинского сельского поселения разведаны месторождения гажи известковой (на северо-западе д. Баймурзино).

Кроме того,  в СП Ермолкинский сельсовет имеются три участка общераспространенных полезных ископаемых, разрабатываемые для собственных нужд:

- в 1,3 км западнее северной окраины с. Малоалександровка (гравий);

- в 0,4 км севернее восточной окраины с.Ермолкино (гравий);

- в 1,5км северо-западнее северной окраины с. Ермолкино (бутовый камень).

В границах сельского поселения Ермолкинский сельсовет расположены участки горных отводов, предоставленных ПАО АНК «Башнефть» для разработки Дмитриевского, Елизаветинского, Илькинского, Калиновского, Кальшалинского и Троицкого нефтяных месторождений

Гидрография. По территории Белебеевского района протекает 244 речки. Имеется 101 родник, 16 прудов. Гидрографическую сеть образует р.Стивинзя (с притоками Кундызлы, Марьян, Марьянка, Балдай, Зириклы, Ермолга), р.Крыкнарат, р.Кидаш. В сельском поселении находятся множество родников.

## 2.2. Современная планировочная организация территории.

Сельское поселение Ермолкинский сельсовет находится в северо-западной части муниципального района Белебеевский район. Граница сельского поселения Ермолкинский сельсовет проходит по административной границе Белебеевского и Ермекеевскоко районов Республики Башкортостан. Граничит с Анновским, Рассветовским сельсоветами Белебеевского района. В состав поселения входят девять населенных пунктов: с.Ермолкино, с.Аделькино, с.Малоалександровка, с.Елизаветино,  д.Баймурзино,  д.Верхнеермолги, д.Михайловский, д.Новая Деревня,  д.Савкино.

Административным центром муниципального образования является с.Ермолкино, которое находится в 17 км от города Белебея и в 196 км от столицы Республики Башкортостан  - г.Уфы.

Автомобильная связь сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дорогам межмуниципального значения  IV категорий  Белебей – Ермолкино, Ермолкино-Малоалександровка, Ермолкино-Суккулово; по дорогам местного значения V категории Малоалександровка-Савкино, а также по дорогам регионального значения III категории Белебей – Николаевка – Туймазы.

Внешние дороги имеют щебеночное покрытие, по которым организовано маршрутное автобусное сообщение  до населенного   пункта – с.Малоалександровка, а также транзитный рейс через д.Баймурзино до населенного пункта с.Суккулово. Связь с населенными пунктами осуществляется по грунтовой дороге.

В административном центре сельского поселения – с. Ермолкино имеется асфальтобетонное покрытие протяженностью 2км. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов пересекаются с выходами на внешние направления.

Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные хозяйства. Жилой фонд в основном представлен 1-2 квартирными деревянными домами усадебного  типа, реже  кирпичными  домами.

Общественный центр сельского поселения Ермолкинский сельсовет сформирован     в      административном    центре   муниципального   образования  - с. Ермолкино, и представлен объектами: административное здание, дом культуры с библиотекой,  детское дошкольное учреждение, почтовое отделение «Почта России», ФАП, школа  совмещенная со спортивной площадкой, две торговые точки. В с.Малоалександровка, д.Баймурзино, с.Аделькино функционируют ФАП.

Коммунально –  складские  здания  (склады,  зерносклады, ангар)  расположены  в д.Баймурзино,  с.Ермолкино, с.Аделькино, с.Малоалександровка, д.Савкино.

Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям деревень, могут рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития паркового туризма.

## 2.3. Социально – экономическое развитие.

Ведущими отраслями экономики сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район являются сельское хозяйство, фермерство.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых культур, в молочно – мясном животноводстве, пчеловодстве.

Однако, несмотря на это, за последние годы  сократились основные фонды, как в сельском хозяйстве, так и других сферах экономики. Объем инвестиций за эти годы не обеспечивал потребности социально – экономического развития поселения.

Проблемы развития сельского поселения во многом связаны с внешними условиями и факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих предприятий, отсутствие внедрения новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева, сбор и товарная упаковка лекарственных растений, ягод и т.д.), не освоения залежей местного сырья для производства строительных материалов, неполноценное использование людских ресурсов, неразвитости сферы услуг туристско – рекреационного направления. Только данные направления предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.

## 2.4. Историко-культурный потенциал.

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства.

К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности).

В настоящее время на территории сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район в 0,3 км  на север от с. Ермолкино находится вновь выявленный памятник истории и архитектуры Ермолкинский I курган; в 0,7км на север от с.Ермолкино, на правом берегу р.Кидаш - Ермолкинские курганы и Ермолкинские курганы II - вновь выявленные памятники археологии; в 1 км  на север от д. Баймурзино  на крутом мысу правого берега р.Кидаш находится вновь выявленный памятник истории и архитектуры - Баймурзинские курганы

Кроме того, зарегистрировано 2 памятника истории и культуры: Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (место нахождение объекта: с.Ермолкино, ул.Ленина, кад.номер  ЗУ02:09:040501:608); Обелиск павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (с.Малоалександровка, кад.номер ЗУ02:09:040601:389).

На месте бывшего волостного села Елизаветино осталось несколько заброшенных домиков и руины церкви Димитрия Солунского, являющейся вновь выявленным памятником истории и архитектуры.

## 2.5. Основные показатели агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс Белебеевского района - значимый сектор экономики муниципального образования.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности Белебеевского района и обладает весомым потенциалом для развития.

Площадь сельскохозяйственных угодий сельского поселения Ермолкинский сельсовет составляет 11209,4 га (90% общей площади), в том числе пашни – 6566,75; площадь лесов – 804,52га. Белебеевский район входит в предуральскую степную зону. Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых культур, животноводстве. Развито пчеловодство.

Машинотракторный парк агропромышленного комплекса Ермолкинского сельсовета на сегодняшний день насчитывает 2  автомобиля: 1 автомобиль марки LADA  GRANTA,  1 автомобиль марки ГАЗ САЗ 3507.  Кроме того имеются 2 автомобиля, подлежащих списанию

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

4. Зоны месторождений полезных ископаемых;

5. Зоны особо охраняемых природных территорий;

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

## 2.7. Инженерно – транспортная инфраструктура.

## 2.7.1.  Транспортная инфраструктура.

Сельское поселение Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится в западной части Республики Башкортостан, в 17 км от центра района – г. Белебей.

Транспортные связи с населенными пунктами соседних областей и районов осуществляются автомобильным видом транспорта.

Автодорога межмуниципального значения Белебей – Ермолкино-Суккулово IV технической категории обеспечивает связь с соседним районом – Ермекеевским.

Автодороги муниципального значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального значения и далее с районным центром, и относятся к V технической категории.

Связь между деревнями сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по отсыпным грунтовым дорогам.

В административном центре сельского поселения – с.Ермолкино имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части ул.Ленина - протяженностью 2,0 км. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов имеют выходы на внешние направления.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

## 2.7.2. Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение. В сельских поселениях с.Ермолкино и д.Баймурзино забор воды осуществляется из родников с помощью каптажных камер. В с.Аделькино, д.Баймурзино, с.Малоалександровка источником водоснабжения принимаются подземные воды скважин

Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды отводятся в выгребные ямы и септики.

Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе.

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного газа. В поселение д.Новая деревня природный газ поступает от ГРС Белебей-сельхозпотребители по территории района по межпоселковым до газораспределительного пункта и далее по газопроводам среднего давления и низкого давления непосредственно потребителям. В поселение с.Ермолкино, с.Малоалександровка, с.Аделькино, д.Баймурзино, д.Савкино природный газ поступает от ГРС Елань-Чишмы по территории района по межпоселковым до газораспределительного пункта и далее по газопроводам среднего давления и низкого давления непосредственно потребителям

Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного газа. Подача газа в населенные пункты осуществляется по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются:

-	котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3 МПа

-	жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей поселений с.Ермолкино, с.Аделькино, д.Баймурзино, д.Новая Деревня, д.Верхнеермолги осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирские распределительные электрические сети”. Электроснабжение потребителей поселений с.Малоалександровка, д.Михайловский, д.Савкино осуществляют ООО «ГИП-электро» Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение. Электроснабжение с.Елизаветино отсутствует.

Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью производится от АТС, расположенных в с.Ермолкино, с.Аделькино, д.Баймурзино. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

## 2.8  Кладбища.

На территории сельсовета находится 10 действующих кладбищ.

Кладбища по состоянию на начало 2018 года.

| Наименование | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кладбище (с.Ермолкино) | В 150 м к З от населённого пункта | 1,2 |
| Кладбище (с.Аделькино) | В 800 м к СЗ от населённого пункта | 5,59 |
| Кладбище (д.Баймурзино) | В 355 м к В от населённого пункта | 2,77 |
| Кладбище (д.Баймурзино) | ЮЗ окраина населённого пункта | 0,54 |
| Кладбище (с.Малоалександровка) | В 500 м к ЮЗ от населённого пункта | 1,08 |
| Кладбище (д.Савкино) | В 230 м к ЮЗ от населённого пункта | 0,27 |
| Кладбище (д.Новая Деревня) | В 500 м СЗ от населенного пункта | 0,1 |
| Кладбище (д.Михайловский) | ЮЗ окраина населенного пункта | 0,06 |
| Кладбище (д.Верхнеермолги) | В 750 м к Ю от населенного пункта | 0,07 |
| Кладбище (с.Елизаветино) | В 850 м к З от населенного пункта | 0,34 |

## 3. Проектные предложения.

## 3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории.

Основные направление градостроительного развития сельского поселения Ермолкинский сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития сельского поселения, природных и  культурно- исторических особенностях.

Развитие планировочной структуры поселения происходит на основе сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского поселения.

Развитие сельского поселения Ермолкинский сельсовет предлагается осуществить за счет рационального использования территорий поселения, реконструкции, а также за счет освоения свободных территорий.

Проектом предлагается дальнейшее благоустройство всех функциональных зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в  среду поселения.

Предлагается  развитие  и   благоустройство   административного центра сельского поселения Ермолкинский сельсовет -  с.Ермолкино, которое предполагает  размещение  2-х торговых точек для обслуживания населения в радиусе “шаговой” доступности,  обустройство парково – спортивной зоны в центральной части. В с.Малоалександровка предполагается возобновление работы  клуба с библиотекой.

Развитие жилищного строительства включает в себя размещение площадок под личное подсобное хозяйство, предусматривается обеспечение дорожной сетью и инженерными коммуникациями с учетом всех норм и требований, благоустройство и озеленение для повышения комфортности проживания.

Основные  площадки под развитие малоэтажного жилищного строительства размещаются на месте заброшенных и неиспользуемых земельных участков с юга, юго-востока в д. Новая Деревня (33 земельных участка) вдоль   существующей  границы  жилой застройки, в северо-восточной части с.Аделькино (215 земельных участков), в северо-восточной части с.Ермолкино (46 земельных участков)   вдоль   существующей  границы  жилой застройки, в северо-западной части д.Савкино (104 земельных участка) вдоль существующей границы жилой застройки,  в д.Верхнеермолги (3 земельных участка) в северной и южной частях жилой застройки. Предусматривается размещение 1-2 этажных одноквартирных индивидуальных жилых домов на земельных участках площадью 0,20 - 0,34 га. Данные территории не подвержены затоплению и подтоплению паводковыми водами.

Производственные объекты и объекты агропромышленного комплекса сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район планировочно сосредоточены: в юго-западной части с.Аделькино, в северо-восточной  и западной части д. Баймурзино, в западной, юго-западной части с. Ермолкино, в северной и юго-восточной части с.Малоалександровка  - предлагаются к совершенствованию и развитию в плане производственного  обеспечения.

Предполагается размещение и развитие молочного комплекса (мощностью  на 3,3тыс. голов)   на территории между с.Аделькино и  д.Савкино.

## 3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта.

## 3.2.1. Предложения по усилению экономической базы.

Экономическая политика района должна быть направлена на достижение главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и малое предпринимательство.

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.

Учитывая планы дальнейшего наращивания объемов жилищного строительства, потребуется создание предприятий строительного профиля - освоение производства ряда стройматериалов деревообрабатывающей группы.

В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной продукции останутся общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства граждан. Прирост реальных денежных доходов населения будет происходить за счет увеличения заработной платы и доходов от личного подсобного хозяйства.

Развитие малого предпринимательства во всех секторах экономики района увеличит численность и занятость населения, увеличит объемы и повысит эффективность производства товаров и услуг.

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем организации следующих производств:

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  ископаемых,

- разнообразной продукции из мяса (колбасных изделий), из муки (хлебобулочных изделий), кумыса и молока на мини – предприятиях,

-    инструментов и материалов для сельхозработ, мебели.

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции.

В настоящем предлагается как размещение новых конкретных промышленных объектов, так и развитие принципиально важных направлений  экономики района, способствующих созданию новых рабочих мест.

Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта.

## 3.2.2. Проектная численность населения.

Проектные предложения по численности населения в сельском поселении Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район исходят из прогноза социально– экономической и демографической обстановки в Башкортостане на рассматриваемую перспективу:

- из существенного улучшения демографической ситуации в районе, повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения,

-  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей поселения, способствующих созданию новых рабочих мест,

-  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского поселения,

Вследствие данного прогноза, численность населения поселения возрастет до 2,925 тыс. чел.

## 3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.

Территория сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным потенциалом. Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный потенциал района.

Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных зданий, территорий санитарно – защитной зоны железной дороги и производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же устройства газонов и цветников.

## 3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 24 м2/чел, средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить:

- в расчетный период (2038 г.): 2925чел.* 24 м2/чел. =70,2 тыс. м2,

Реализация предусматриваемых объемов нового жилищного строительства для обеспечения потребностей постоянного населения района потребует освоения под жилую застройку  порядка  80,87 га осваиваемых территорий до 2038 г.

Выполнение этой программы во многом зависит от принятых подходов к решению проблемы ускорения жилищного строительства на уровне местных органов власти всей республики и Белебеевского района.

Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением внешних целевых займов для развития инфраструктуры.

## 3.2.5. Развитие социального и культурно – бытового обслуживания.

Для   создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах,   необходимо   обеспечить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского поселения объектами общественного обслуживания.

Административный центр сельского поселения – с. Ермолкино преимущественно рассматривается с размещением здания общественного назначения,   увеличения   зеленых   зон  –  парково – спортивных зон   для   отдыха  взрослых  и  детей.

На расчетный срок планируется размещение в с.Ермолкино – общеобразовательного учреждения,  детского дошкольного учреждения, совмещенного с начальной школой , торговых точек .

Существующие  фельдшерско - акушерские   пункты  в с. Ермолкино, и с.Малоалександровка, д.Баймурзино, с.Аделькино сохраняются на расчетный срок.

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых к размещению в населенном пункте приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование предприятия (производства) | Рекомендуемые районы размещения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин смешанного ассортимента | Южная часть с. Ермолкино | Весь период |
| 2 | Магазин смешанного ассортимента | Центральная часть с. Ермолкино | Весь период |

# Пожарное депо

# Проектом предусматривается разместить на срок 1 очереди пожарное депо на севере с.Ермолкино.

3.2.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельского совета, относятся:

1) объекты общественно-делового (административные здания) и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), религиозными учреждениями, отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения), ФАП;

2) магазины товаров повседневного спроса;

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, обеспечивают:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

## 4. Инженерно – транспортная инфраструктура.

## 4.1. Транспортная инфраструктура.

## 4.1.1. Улично – дорожная сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ должно стать одним из условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за счет отсыпки улиц и устройство новых с асфальтированным покрытием, строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.

Въезд в населенные пункты сельского поселения Ермолкинский сельсовет осуществляется   с   северо-западной  стороны   города  Белебея  и  с  северо-восточной стороны  с.Суккулово - административного центра Суккуловского сельсовета Ермекеевского района по автодорогам внешнего направления.

Для проектируемых улиц местного значения населенных пунктов сельского поселения ширина улицы составляет 20.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м.

## 4.1.2. Транспорт.

В населенные пункты сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного маршрута. Автотранспортные перевозки в Белебеевском районе осуществляют Белебеевский АТП-филиал ГУП "Башавтотранс" и 70 индивидуальных предпринимателей. Это крупное автотранспортное предприятие с развитой инфраструктурой, осуществляющее грузовые и пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, а также междугородние, заказные и туристические перевозки.

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации.

Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с объектами общественно – делового назначения сельского поселения.

Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и открытые автостоянки на земельных участках, принадлежащих жителям усадебной застройки.

На сегодняшний день на балансе сельского поселения находится 2 автомобиля: 1 легковой автомобиль марки LADA GRANTA, 1 грузовой автомобиль марки ГАЗ САЗ. Кроме того, имеются 2 автомобиля,  подлежащие списанию.

## 4.2. Развитие инженерной инфраструктуры.

## 4.2.1. Связь.

Телефонная связь. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с информационными письмами №18/0.2-04/12644, №18/0.2-04/12645, №№18/0.2-04/12647, №18/0.2-04/12649, №18/0.2-04/12650, №18/0.2-04/12651 от 28.12.2018 года, выданными  ПАО“Башинформсвязь”

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определяется по укрупненным показателям исходя из условий:

- установки одного телефона на жилой дом с резервом;

- количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  20% от количества квартирных телефонов.

Подключение проектируемых жилых объектов к сетям связи в с.Аделькино, д.Новая Деревня, д.Верхнеермолги, а также комплекса КРС южнее с.Аделькино, производится по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от существующего контейнера узла связи (КУС), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аделькино, ул.Центральная, д.60.

- Подключение  проектируемых жилых и общественных объектов к  сетям связи в с.Ермолкино производится по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от существующего контейнера узла связи (КУС), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Ермолкино, ул.Центральная, д.1.

- Подключение проектируемых жилых объектов к сетям связи в д.Савкино производится  по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от существующей муфты трассы ВОЛС «Анновка – Аделькино», расположенной на юго-востоке в районе д.Савкино.

Предельная свободная мощность существующих сетей до 1Гбит/с. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения может составлять 100%. В центре наибольшей нагрузки предусмотреть установку термошкафа связи ТШ-2М.

## 4.2.2. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

На дату разработки данного проекта в сельском поселении Ермолкинский сельский совет водопроводы и водозаборы, не имеют собственников. Выдача технических условий на водоснабжение проектируемых объектов невозможна.

Разработан проект «Генеральная схема водоснабжения сельского поселения Ермолкинский сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан».

Схема принята к реализации в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры, обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственников в муниципальную собственность, посредством паспортизации сетей.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды необходимо предусмотреть санитарную охрану источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов (в графических материалах границы ЗСО показаны условно):

1 пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение -защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

В сельском поселении Ермолкинский сельский совет для всех водозаборных сооружений необходимо разработать проекты для установления зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной   10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Граница ЗСО в графических материалах указаны условно: первый пояс на расстоянии 50 м.; второй пояс на расстоянии 300 м.; третий пояс на расстоянии 1000м.

Мероприятия по санитарной охране - гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенных пунктов и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды принимать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.7.4. СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствие СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Результаты расчетов общего водопотребления для населенных пунктов сельского совета приведены в        таблице №4.

Проектные предложения.

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

По данным проекта «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» необходимо выполнить первоочередные мероприятия по обеспечению населения питьевой водой:

- охрана источников водоснабжения;

- использование новых источников водоснабжения;

- очистка и обеззараживание питьевой воды;

- ревизия водопроводных сетей;

- повышение эффективности лабораторного контроля.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо предусмотреть ее предварительное обеззараживание и очистку.

Водопотребление во всем районе будет уменьшено путём оснащения водопроводно-канализационного хозяйства необходимыми приборами поиска скрытых утечек, обнаружения неучтённых расходов и хищений. Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволят не омертвлять финансовые и материальные средства, направляемые на увеличение мощности головных сооружений.

Источники водоснабжения.

Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем развития локальных систем существующих водозаборов.

В целом район считается обеспеченным местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения.

Для населенных пунктов с развитым производством приняты централизованные системы водоснабжения.

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за счет одиночных скважин в радиусе от 0,5 до 1 км от потребителя.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Таблица 4. Удельное среднесуточное  (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения Ермолкинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопотребления л/сут-чел. | Объем потребляемой воды на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср. | Qсут.mах |
| с.Ермолкино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 461 | 645 | 230 | 148,35 | 178,02 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 19,35 | 23,22 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 25,16 | 30,19 |
| Итого: | 192,86 | 231,43 |
| д.Баймурзино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 269 | 269 | 230 | 61,87 | 74,24 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 8,07 | 9,64 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 10,49 | 12,58 |
| Итого: | 80,43 | 96,46 |
| с.Аделькино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 233 | 1093 | 230 | 251,39 | 301,67 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 32,79 | 39,35 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 42,63 | 51,16 |
| Итого: | 326,81 | 392,18 |
| с.Елизаветино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 1 | 1 | 230 | 0,23 | 0,28 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,03 | 0,036 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,039 | 0,047 |
| Итого: | 0,299 | 0,363 |
| с.Малоалександровка |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 199 | 199 | 230 | 45,77 | 54,92 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 5,97 | 7,2 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 7,76 | 9,32 |
| Итого: | 59,5 | 71,44 |
| д.Михайловский |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 2 | 2 | 230 | 0,46 | 0,56 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,06 | 0,072 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,078 | 0,094 |
| Итого: | 0,6 | 0,726 |
| д.Верхнеермолги |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 10 | 22 | 230 | 5,06 | 6,07 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,66 | 0,79 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,86 | 1,03 |
| Итого: | 6,58 | 7,89 |
| д.Новая Деревня |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 16 | 148 | 230 | 34,04 | 40,85 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 4,44 | 5,33 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 5,8 | 6,93 |
| Итого: | 44,28 | 53,11 |
| д.Савкино |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 90 | 546 | 230 | 125,58 | 150,7 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 16,38 | 19,66 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 21,29 | 25,55 |
| Итого: | 163,25 | 195,91 |

Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Ермолкинский сельсовет не имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, общественных зданий, а также дошкольных учреждений осуществить путем сброса коммунальных стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания и переработки вместе с твердыми коммунальными отходами методом полевого компостирования. Объемы водоотведения по населенным пунктам приняты равными объемам водопотребления.

Дождевая канализация. Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения. Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

В задачу схемы дождевой канализации в первую очередь входит исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам необходимо запроектировать закрытые собирающие дождевые коллекторы.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях дождевой канализации. Ввиду этого необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого крупного населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

## 4.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

## 4.2.4. Газоснабжение.

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зоны в д. Новая Деревня сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории), ШРП №158. Источник газоснабжения  - ГРС г. Белебей  (линия “с/х потребители”).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в с.Ермолкино сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на с. Елань-Чишмы Ермекеевского района, ГРП№18. Источник газоснабжения  - ГРС  Елань-чишмы.

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в с.Аделькино сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на с.Елань-Чишмы Ермекеевского района, ПГБ№28. Источник газоснабжения  - ГРС Елань-чишмы

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д.Савкино сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (II категории) на с.Елань-Чишмы Ермекеевского района, ШРП №145. Источник газоснабжения  - ГРС Елань-чишмы

Проектируемый годовой расход газа в населенных пунктах сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Таблица 5.

| № | Название населенного пункта | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Малоалександровка | 155,024 тыс. нм3/год |
| 2. | д. Савкино | 464,1 тыс.нм3/год |
| 3. | д. Новая Деревня | 125,8 тыс.нм3/год |
| 4. | с. Ермолкино | 548,25тыс.нм3/год |
| 5. | д. Баймурзино | 282,193 тыс.нм3/год |
| 6. | с. Аделькино | 929,05 тыс.нм3/год |
| 7. | д. Верхнеермолги | 18,7тыс.нм3/год |

## 4.2.5. Электроснабжение.

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №№ БЭС/2.3-4386, БЭС/2.3-4388, БЭС/2.3-4389, БЭС/2.3-4390  от 26.12.2018 года, выданными ПО «Белебеевские электрические сети», ООО «Башкирские распределительные электрические сети».

Потребителями электроэнергии в поселении являются:

- сектор индивидуальной жилой застройки,

- коммунальные потребители,

-  потребители агропромышленного комплекса.

д. Новая Деревня.

Электроснабжение новых объектов в д. Новая Деревня возможно от КТП-2091 ВЛ-10 кВ фидер №12 ПС 35/10 кВ «Ермолкино». В населенном пункте предусмотреть проектирование и  строительство  ВЛ-0,4 кВ от КТП-2091 до проектируемых объектов энергопотребления. Точки присоединения, марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом, согласно правилам и нормам. Трассу ВЛ-0,4 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

д. Верхнеермолги

Электроснабжение новых объектов в д. Верхнеермолги возможно по III категории надежности по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-10/0,4 кВ №2094 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10 кВ «Ермолкино». При этом предварительно необходимо выполнить проектирование и строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ответвление) от существующей ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-10/0,4 кВ №2094 до проектируемых объектов. Место ответвления (№ опоры) от существующей ВЛ-0.4 кВ определить и согласовать с владельцем линии (ПО «Белебеевские электрические сети»). Марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом. Трассу ВЛ-0.4 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

с. Аделькино.

Электроснабжение новых объектов в с. Аделькино возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Ермолкино» по ВЛ-10 кВ фидер №12. При этом предварительно необходимо:

1. Выполнить проектирование и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (далее ТП-10/0,4 кВ) с трансформаторами соответствующей мощности. Тип и количество ТП, мощность трансформаторов, типы другого необходимого оборудования и места установки ТП определить проектом.

2.  Выполнить проектирование и строительство ВЛ-10 кВ (ответвление) от существующей ВЛ-10 кВ фидер №12 ПС 35/10 кВ «Ермолкино» до проектируемых ТП-10/0,4кВ. Место ответвления (№ опоры) от существующей ВЛ-10 кВ определить и согласовать с владельцем линии (ПО «Белебеевские электрические сети»). Марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом. Трассу ВЛ-10 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

3.  Исполнение сетей 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ до объектов энергопотребления определить проектом, согласно правилам и нормам.

с. Ермолкино.

Электроснабжение новых объектов в с. Ермолкино возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Ермолкино» по ВЛ-10 кВ фидер №10. При этом предварительно необходимо:

1. Выполнить проектирование и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (далее ТП-10/0,4 кВ) с трансформаторами соответствующей мощности. Тип и количество ТП, мощность трансформаторов, типы другого необходимого оборудования и места установки ТП определить проектом.

2. Выполнить проектирование и строительство ВЛ-10 кВ (ответвление) от существующей ВЛ-10 кВ фидер №10 ПС 35/10 кВ «Ермолкино» до проектируемых ТП-10/0,4кВ. Место ответвления (№ опоры) от существующей ВЛ-10 кВ определить и согласовать с владельцем линии (ПО «Белебеевские электрические сети»). Марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом. Трассу ВЛ-10 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

3.  Исполнение сетей 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ до объектов энергопотребления определить проектом, согласно правилам и нормам.

с. Савкино.

Электроснабжение новых объектов в д. Савкино возможно. В населенном пункте необходимо предусмотреть проектирование и  строительство  ВЛ-10 кВ, установку трансформаторной подстанции и строительство ВЛ-0,4кВ. Точки присоединения, марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом, согласно правилам и нормам. Трассу ВЛ-0,4 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

## 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район является некатегорийным  населенным пунктом по гражданской обороне и находится в зоне слабых разрушений.

Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами, лавин и селей. Отсутствует распространение оползней, суффозии, абразии и просадочность пород.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

## 5.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:

- мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

- планирование и осуществление мероприятия по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

- ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС.

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также максимальное ослабление возможных последствий.

Выявление предвестников опасности является эффективным средством предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС.

Основные направления по предупреждению ЧС:

- Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных их последствий.

- Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.

- Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для осуществления контроля по предупреждению ЧС.

- Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее развития.

- Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня опасности для жизни населения являются:

- разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, подверженных действиям опасных и катастрофических явлений;

- рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и окружающей среды;

- строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности;

- мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально опасных объектов;

- разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от опасных природных явлений;

- разработка и осуществление региональных и местных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений;

- мероприятия по санитарной охране территории поселения.

## 6. Охрана окружающей среды

## 6.1. Мероприятия по защите окружающей среды.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии районного центра. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотреть с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для   отдыха   населения.   Предусматривается   благоустройство  и   приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

## 6.2 Мероприятия по охране водных ресурсов.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Стивинзя | 100 | 50 | 20 |
| р. Кундызлы | 50 | 50 | 5 |
| р. Марьян | 100 | 50 | 20 |
| р. Марьянка | 50 | 50 | 5 |
| р. Балдай | 50 | 50 | 5 |
| р. Зириклы | 50 | 50 | 5 |
| р. Ермолга | 50 | 50 | 5 |
| р.Крыкнарат | 100 | 50 | 20 |
| р.Кидаш | 200 | 50 | 20 |

Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

## 6.3 Санитарная очистка территории.

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории сельского поселения Ермолкинский несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) не выявлено.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Ермолкинского сельсовета проектом также предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на существующий полигон ТКО организацией МУП «Белебеевский коммунальник», для обезвреживания с линией по сортировке коммунальных отходов в юго-восточной части (Чайковка) городского поселения г. Белебей муниципального района Белебеевский район РБ.

Проектом предлагается строительство новых мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций (МПС, МСС), а также пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования (ППВС) в 1,0 км восточнее от с.Ермолкино.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Ермолкинский сельсовет:

- для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Ермолкинского сельсовета предусматривается организация планово-регулярной системы очистки деревень, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон для обезвреживания;

-  организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

-  проведение мер по пресечению фактов вывоза мусора на несанкционированные свалки.

Согласно приложения М, СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»), количество коммунальных  отходов по сельсовету с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Таблица 6

| Коммунальные отходы | На 2018 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие из выгребов | 1,281 | 2000 | 2,562 | 2,925 | 2000 | 5,85 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 1,281 | 280 | 0,359 | 2,925 | 280 | 0,819 |

Морфологический состав ТКО

Таблица 7

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,819т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,2048 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,3276 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,00819 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,01638 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,0573 |
| Кости | 1-2 2 | 0,01638 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,041 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,01638 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,01638 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,01638 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,01638 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,0819 |
| Итого | 100 | 0,819 |

Твердые коммунальные отходы

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Объем образующихся отходов в населенных пунктах сельского поселения Ермолкинский сельсовет, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 819 тонн в год или 3218 куб.м./в год, при норме накопления коммунальных отходов на 1 человека в год 280 кг или 1,1 куб.м.

Промышленные отходы.

Предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- заключить договора на вывоз промышленных отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, с проведением процесса прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения оставшейся части отходов.

Система сбора твердых и жидких коммунальных отходов.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их зашивания и разложения. В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями (санитарным врачом). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых коммунальных отходов (ТКО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории;

-   сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

-   уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства   и   потребления»,   СанПиН   42-128-4690-88   «Санитарные   правила содержания    территорий    населенных    мест»    муниципалитеты    разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов. Для Белебеевского района разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» от 18.07.2013 года (разработчик экологическая группа «Эко-Сервис»).

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТКО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТКО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТКО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой;

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

- уточнение качественных и количественных характеристик ТКО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТКО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение дачного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

2,925 тыс.чел х 50 кг/год = 0,146 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид. Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Местонахождение пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования (ППВС) предлагается в районе с.Ермолкино (см. приложение к проекту территориального планирования).  Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,146 т.т. в год = 146000 кг;

146000 кг: 180 кг/м3 = 0,811 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 0,819 тыс.т. в год = 819000 кг; 819000 кг : 200 кг/м3 = 4,1 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Определение количества контейнеров:

Bкон = 4100 м3/год *3 сут.*1,25/(365*0,75 м3 )= 57 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

54 шт * 1,1 = 63 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 811м3/год *7 сут.*1,25/(365*5,0 м3 )= 4 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

4 шт * 1,1 = 4 шт.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп)

где Пгод — количество коммунальных отходов, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточную производительность мусоровоза определяем по формуле:

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле:

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб)

где Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р= (8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1) = 3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М= 4100 /(365 х 61,8 х 0,7) = 1 мусоровоз.

М= 1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения в 9 населенных пунктах  планируется установка 63 контейнеров и 4 бункеров.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории Белебеевского района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Согласно статье 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» запрещается:

1. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 196-ФЗ)

2. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район расположен 1 скотомогильник:

- скотомогильник с кадастровым номером 02:09:000000:3984 расположен на расстоянии 2 км в восточном направлении от с.Ермолкино.

## 6.4 Охрана атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, несанкционированные свалки. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, салку; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

-	устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в населенных пунктах Ермолкинского сельсовета, с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона предусмотренная генпланом от объектов на I очередь и расчетный срок от сельхоз. предприятий Ермолкинского сельсовета 100 м. - 300 м.:

- строгое     выполнение     санитарно-гигиенических     мероприятий     на сельскохозяйственных объектах;

-	отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

-	озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

-	ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в таблице № 8.

Таблица 8. Санитарно-защитные зоны от существующих объектов

в населенных пунктах сельского поселения Ермолкинский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов | Класс опасности, размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ермолкино, Ермолкинский с/с | Скотомогильники с биологическими камерами. | II, 500 м |
| 2. | с. Ермолкино д.Баймурзино с.Аделькино | МТМ | III, 300 м |
| 3. | с.Ермолкино с.Аделькино с.Малоалександровка д.Баймурзино д.Савкино д.Новая Деревня д.Верхнеермолги с.Елизаветино д.Михайловский | Кладбище | IV, 100 м |
| 4. | с. Ермолкино | Пилорама | IV, 100 м |
| 5. | м/у с.Аделькино и с. Ермолкино | Хозяйства с содержанием животных (до 100 голов) | IV, 100 м |
| 6. | д. Баймурзино | Хозяйства с содержанием животных (до 50 голов) | V, 50 м |
| 7. | с.Ермолкино д.Баймурзино | Зернохранилище | V, 50 м |
| 8. | с.Малоалександровка с.Аделькино д.Савкино | Материальные склады | V, 50 м |

7.Основные технико – экономические показатели.

Таблица 9.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Всего в границах действующей и планируемой черты поселения | га | 754,34 | 835,21 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: |  |  |  |
|  | - индивидуальная | га | 60,05 | 140,92 |
| 1.2. | Общественно – деловая застройка | га | 41,31 | 41,51 |
| 1.3. | Территория производственных объектов |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - производственные объекты | га | - | - |
| 1.4. | Территория рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.5. | Территория сельскохозяйственного использования | га | 0,185 | - |
| 1.6. | Прочие территории | га | 249,82 | 249,2 |
| 2. | Численность постоянного населения | чел. | 1281 | 2925 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. | - | увелич. на 80,87 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | эт. | 1 | 1-2 |
| 4. | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Средняя общеобразовательная школа (с библиотекой) | мест | 220 | 220 |
| 4.2. | Детское дошкольное учреждение, совмещенное с начальной общеобразовательной школой | мест | 60 | 60 |
| 4.3. | Магазин смешанного ассортимента (с.Ермолкино), | м2/торг. площ. | - | 200 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и дорог - асфальтобетонное - щебеночное - грунтовое | км км км км | 43,43 2,0 10,3 31,13 | 47,03 5,6 10,3 31,13 |
| 6. | Инженерная инфраструктура (протяженность) |  |  |  |
|  | Водопровод | км | 8,73 | 8,73 |
|  | Газопровод | км | 42 | 47 |
|  | Электричество | км | 37,4 | 41 |

## 7.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по

## видам угодий

Таблица 10.

| Наименование | Площадь | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 12434,35 | га |
| Сельскохозяйственные угодья | В том числе: | Пашня | 6566,75 | га |
|  |  | Залежь | 12,02 | га |
|  |  | Сенокосы | 448,12 | га |
|  |  | Пастбища | 4194,53 | га |
|  | Всего | 11209,4 | га |
| Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 804,52 | га |
| Под древесно-кустарниковой растительностью | 95,5 | га |
| Под водой | 13,56 | га |
| Земли застройки | 0,47 | га |
| Под дорогами | 64,08 | га |
| Болота | 0,00 | га |
| Нарушенные земли | 0,00 | га |
| Прочие земли | 249,82 | га |

Таблица 11.

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 2018 год) | Площадь, га (расчетный срок 2038 год) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 12434,35 | 12353,48 |
| Земли населенных пунктов | 754,34 | 835,21 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0 | 0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 804,52 | 804,52 |
| Земли водного фонда | 0 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| Итого по сельсовету | 13993,21 | 13993,21 |

## 7.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

## 7.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом

Таблица 12.

| Вид использования земель | Площадь (га) | Текущее использование земель |
| --- | --- | --- |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 6,62 | Земли сельскохозяйственного назначения (02:09:000000:396) д.Новая Деревня |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 3,53 | Земли сельскохозяйственного назначения с. Ермолкино (кадастровый квартал 02:09:040501) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 5,58 | Земли сельскохозяйственного назначения с. Ермолкино (кадастровый квартал 02:09:040501) |
| Магазины | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения с. Ермолкино (кадастровый квартал 02:09:040501) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 43,2 | Земли сельскохозяйственного назначения с. Аделькино (кадастровый квартал 02:09:041701) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 20,87 | Земли сельскохозяйственного назначения д. Савкино (кадастровый квартал 02:09:040901) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,87 | Земли сельскохозяйственного назначения д. Верхнеермолги (кадастровый квартал 02:09:040301) |

Таблица 13.

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель в иную категорию | Площадь перевода, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Вид использования (наст.) и права | Форма собствен ности | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:09:000000:396 | 6,62 | Земли населен ных пунктов (д.Новая Деревня) | 3,41 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Муниципальная | Индивидуа льное жилищ ное строи тельст во |
| Итого | 6,62 |  |  |  |  |  |

8. Приложение.

Поперечный профиль улиц.

Содержание

1. Общие данные…………….……..……………………………….………………………3

1.1 Введение………………………..……………………………….………………………3

2. Анализ современного состояния………………………………………………………..6

2.1.  Природные условия……………………………………………………………….…..6

2.2.  Современная планировочная организация территории. …………………………...9

2.3.  Социально – экономическое развитие.……………………………………………..10

2.4.  Историко-культурный потенциал.………………………………………………….11

2.5.  Основные показатели агропромышленного комплекса…………………………...12

2.6.  Зоны с особыми условиями использования территории……………………….….12

2.7.  Инженерно-транспортная инфраструктура………………………………………...14

2.7.1. Транспортная инфраструктура…………………………………………………….14

2.7.2. Инженерная  инфраструктура………………………………………………….…..15

2.8.  Кладбища……………………………………………………………………………..16

3. Проектные предложения……………………………………………………………….17

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории……………17

3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного

пункта……………………………………………………………………………………...18

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы………………………………...18

3.2.2. Проектная численность населения……………………………………...…………19

3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса…………………………20

3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства……………………………..21

3.2.5. Развитие социального и культурно – бытового обслуживания……………….…21

3.2.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов……………………………22

4. Инженерно – транспортная инфраструктура………………………………….……….23

4.1. Транспортная инфраструктура………………………………………………………..23

4.1.1. Улично – дорожная сеть……………………………………………………….……23

4.1.2. Транспорт………………………………………………………………….…………24

4.2. Развитие инженерной инфраструктуры……………………………………….…….25

4.2.1. Связь…………………………………………………………….……………………25

4.2.2. Водоснабжение и водоотведение……………………………………………….….26

4.2.3. Теплоснабжение……………………………………………………………………..33

4.2.4. Газоснабжение……………………………………………………………………….34

4.2.5. Электроснабжение…………………………………………………………………..35

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и                          техногенного характера……………………………………………………………………….38

5.1.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций……………..38

6. Охрана окружающей среды………………………………………………….…………..40

6.1. Мероприятия по защите окружающей среды………………………………….……..41

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов……………………………………………40

6.3. Санитарная очистка территории………………………………………………………41

6.4.  Охрана атмосферного воздуха………………………………………………………..52

7. Основные технико – экономические показатели……………………………..………..54

7.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий……….56

7.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения………………………………………………………………………………………57

7.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом……………………..58

8. Приложение………………………………………………………………………………60

Поперечный профиль улиц…………………………………………………………………60

Договор на разработку документа территориального планирования №4531/20767  от 24.09.2018 г……………………..………………………………………………………………61

Техническое   задание   на    разработку   документа   территориального планирования  (приложение  №1  к договору №4531/20767 от 24.09.2018 г.)……………………..…….…63

Выписка из реестра  членов СРО «БОАП» от 05.12.2018 г……………………………….70

Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12644 от 28.12.2018 …………………………………………………………….72 Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12645 от 28.12.2018 …………………………………………………………….74     Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12647 от 28.12.2018 …………………………………………………………….76     Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12649 от 28.12.2018 …………………………………………………………….78     Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12650 от 28.12.2018 …………………………………………………………….80     Ответ на запрос о выдаче технических условий  ПАО «Башинформсвязь» для  разработки документа территориального планирования

№18/02.6-04/12651 от 28.12.2018 …………………………………………………………….82     Ответ на запрос о выдаче технических условий  ООО «Белебеевский водоканал» для  разработки документа территориального планирования № 2873 от 21.12.2018 ………….84

Технические условия №БЭС/2.3-4386 от 26.12.2018 года, выданные ПО «Белебеевские электрические сети», ООО «Башкирские распределительные электрические сети» для разработки документа территориального планирования…………………………………...85

Технические условия №БЭС/2.3-4390 от 26.12.2018 года, выданные ПО «Белебеевские электрические сети», ООО «Башкирские распределительные электрические сети» для разработки документа территориального планирования…………………………………..87

Технические условия №БЭС/2.3-4388 от 26.12.2018 года, выданные ПО «Белебеевские электрические сети», ООО «Башкирские распределительные электрические сети» для разработки документа территориального планирования………………………………….89

Технические условия №БЭС/2.3-4389 от 26.12.2018 года, выданные ПО «Белебеевские электрические сети», ООО «Башкирские распределительные электрические сети» для разработки документа территориального планирования……………………………………..91

Письмо №44/11 от 28.12.2018 г.  «О технической возможности присоединения проектируемой территории жилой застройки д.Савкино к  электрическим сетям» от начальника ОП Белебей ООО «ГИП-Электро»…………………………………………….…93                                                                                                                        Письмо №15-3-1383 от 24.12.2018 г. филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее для разработки документа территориального планирования ……………………...94

Письмо №8091-ИВ/0103 от  03.12.2018  « О наличии горных отводов».……………..…96

Письмо №372 от 20.12.2018 г.  от начальника ГБУ Белебеевская райгорветстанция РБ о предоставлении информации для разработки документа территориального

планирования…………………………………………………………………………………99

Техническое задание на разработку инженерно – технических мероприятий гражданской  обороны…………………………………………………….…………………..100